## Slide 1
基于路径规划的智能盲人导航车
电子设计实验展示
曹展翔 徐昕翃 明陈林 付欣旺

## Slide 2
1
应用背景及场景
Application background and scenarios
2
工作内容回顾
Review of work content
3
工作成果展示
Display of Work Achievements
4
工作分配简介
Work Assignment Introduction
目 录

## Slide 3
RART 01
应用背景及场景

## Slide 4
应用背景
Application background
我国盲人人口基数大
我国盲人数量在2017年就已经达到了惊人的1700多万。而现实生活中盲道占用，盲道设计不合理等现象层出不穷，往往出现盲道上堆满共享单车、盲道穿过墙壁、树木甚至窨井等现象。
盲人出行依然面临困难和风险
据知乎上真实盲人描述，出行主要还是靠手机和盲杖，一般只是去自己熟悉的地方，陌生的地方出行只能靠导航，而且导航有时也不太准确，尤其使描述方向时不太准确，并且不具备应对突发情况的能力。
因此，我们希望能够设计一款成本低廉的智能盲人导航车

## Slide 5
我们的设想
Our imagination
云端：调用地图软件的接口，向手机端通过WiFi发送到达目的地的路径信息
手机端：通过WiFi接收到路径信息，转而向小车通过蓝牙发送运动信息
小车端：接收到信息后根据指令运动，如果遇到障碍，小车发出声音提示盲人，将障碍信息通过蓝牙发回手机，手机再向云端请求新的指令，更新指令。

## Slide 6
等效模型
Equivalent model
由于时间和资源的限制，我们将设想等效为了一个等效模型：
我们将设想的云端等效为PC端的图像处理和路径规划，将设想的盲人手机端等效为PC端的控制程序UI。

## Slide 7
RART 02
工作内容回顾

## Slide 8
工作内容回顾
Review of work content
蓝牙通信模块
陀螺仪模块
小车精确控制
用户提示模块
数据处理
迷宫骨架提取
路径规划
PC控制程序
红外避障模块

## Slide 9
数据处理
Data processing
由于左右轮转速存在着差异，我们利用转速计返回的转速以及累积路程(°)，对左轮和右轮进行了实验数据的拟合：
左右轮转速拟合
左右轮累积路程拟合
可以看到，转速计返回的转速误差过大，而累积路程拟合的却很好，所以我们放弃了利用转速调整左右轮PWM，确定使用累积路程调整PWM供给。
而根据左右轮累积路程拟合的结果，我们也基本确定了左右轮修偏参数的大致值。

## Slide 10
迷宫骨架处理
Maze skeleton processing
对制作好的迷宫拍摄照片后，用halcon进行图像的预处理：
图像预处理完成了对于迷宫路径的提取，然后在此基础上实现小车行进的路径规划。

## Slide 11
路径规划
Route planning
对预处理好的图像，用python进行路径规划：
使用广度优先搜索的方法，从起点开始四方向搜索，通过像素判断小车是否碰到障碍，将没有障碍位置的可行路径进行标记，同时记录到达该点的前一个点的坐标。如果判断小车行驶到终点则退出搜索，然后通过回溯得到从起点至终点的最短路径。
结果
路径规划完成后，即可根据测量得到的像素与实际距离的比例尺以及测量得到的轮子的周长，将图中的像素长度换算成实际轮子旋转的圈数（以0.1圈为单位），进而输出完整的指令信息。

## Slide 12
蓝牙通信模块 陀螺仪模块
HC-05 and JY-61
为实现蓝牙通信以及小车的位姿获取，我们使用了两个模块：蓝牙HC-05以及陀螺仪JY-61,两者均是使用UART通信协议进行通信的。
起初我们很快就调好了蓝牙模块的通信，可以使用手机上的蓝牙串口APP对小车实现简单的粗略的控制；
对于陀螺仪模块，我们起初尝试用GY-521，但其只支持I2C协议通信，在查询了一天I2C协议并尝试编写程序后，我们找到了精度更高、支持更简单的UART协议的JY-61模块，于是我们转而使用JY-61模块，并顺利地解码信息，获取了小车的位姿信息。
手机端蓝牙串口APP
JY61模块

## Slide 13
PC控制程序
PC control program
我们拟通过蓝牙实现PC端和小车端的通信，于是我们用python设计了电脑端的控制程序：
使用Serial库作为蓝牙串口通信的基础；
给收、发信息各开一个线程，以实现可同时收发信息的功能；
利用PyQt绘制UI界面；
该控制程序能够发送设定好的简洁指令（前进后退左转右转停止），也可发送设定好的复杂指令(<Angle>+ <Speed>+<Distance>)；
可以获取小车发送的位姿以及状态；
可以一键导入编辑好的指令信息。
通过PC端的控制程序，可以给小车发送特定的指令，也可导入规划好的路径指令，以控制小车的行进方向、速度和距离；同时可以接受小车传来的位姿信息以及状态信息，方便进行调试、检查。

## Slide 14
红外避障模块
Infrared obstacle avoidance module
为实现小车检测到前方障碍的功能，我们添加了红外探测模块，我们使用的是简便易用的FC-51。
该模块在前方有障碍物时且返回的红外线的强度达到阈值时，便可被红外接收管捕捉到，并返回一个低电平，且距离阈值是可以通过滑动变阻器调节的。
通过该模块，我们给小车添加了检测到障碍物时，停下、给PC端蓝牙发送检测到障碍信息，PC端接收到后即可更新预先规划好的另一条路径。

## Slide 15
小车的精确控制
Accuracy control
为了降低小车的硬件造价，拟采用精确控制的方式使得小车能够正常且准确地根据规划的路径行进，这也是我们的主要工作、难点之一。
将小车的行走拆解成两部分进行：直行、转弯。
直行部分：首先尝试通过Tachometer返回的左右两个轮子的圈数进行控制（转速在之前已经被否决了），但是转速不够精准，容易走 S 型。考虑到赛道并不很宽，所以最终选择通过陀螺仪返回的角度进行PID控制，在单次直行的过程中取得了较好的效果。但是在赛道上容易出现直行结束时打滑的情况，导致相对角度出现偏差。由于我们采用相对角度进行修偏，这样的问题会对后续的行进造成很大的影响。
转弯部分：首先尝试直接通过开环调节参数，效果十分不理想，很难取得精确的效果。在此时我们尝试使用绝对角度进行调整，但是没有取得理想的效果，而且反而影响到了直行的情况。故通过查阅不同的资料，以及进行很多尝试，最终我们自创了“抽搐算法”，完美的解决了角度旋转偏差过大的问题。在此基础上，我们想到可以通过相同的方法调节直行结束的角度，如此完善了整体的算法，最终也在赛道上取得了很好的效果。

## Slide 16
用户提示模块
User prompt module
考虑到盲人的特殊性质，我们为小车添加了用户提示交互模块，包括两个部分：蜂鸣器模块、LED模块。
由于板子无法直接带动蜂鸣器，我们为蜂鸣器模块搭建了电流放大模拟电路，并通过板子设置的PWM来改变蜂鸣器的声音音调和持续时间，以在到达目的地时演奏“电子音乐”，以提示盲人。
LED采用的是板子自带的三色灯，以此灯的亮来提醒路人注意避让。

## Slide 17
RART 03
工作成果展示

## Slide 18
工作成果展示
Work result

## Slide 19
RART 04
工作分配简介

## Slide 20
工作分配简介
Work allocation
曹展翔
徐昕翃
明陈林
付欣旺
电脑端控制程序
蓝牙模块
图像预处理
数据分析
路径规划
蓝牙串口调试
陀螺仪模块
小角度精度调节算法
蜂鸣器模块
场地设计
场地搭建
数据测量

## Slide 21
感谢您的观看
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration some form, by injected humour, or randomThere are many variations of passages of Lorem Ipsum available
曹展翔 徐昕翃 明陈林 付欣旺